继电器模组（继电器放大板）介绍

- TL10A-4R/R2，TL10A-8R/R2继电器模组是把电气控制柜中的单个小功率继电器加以集成化、系列化，减少了中间接线环节，提高了产品的性能。产品顺应了微型化，集成化的发展趋势，是原单个继电器的更新换代产品。另产品可根据不同的数控系统而设计，更能适应现代数控机床的需要。

2.安装形式采用通用的35mmU型导轨安装，安装方便、快捷。

3.产品采用IDEC，OMRON,泰科,松下继电器和DECA端子，精工制造。

继电器每路加有动作指示灯；
继电器线圈两端加有续流保护二极管；l
继电器的触点保护可选二极管保护电路、快熔保险及阻容吸收；

位数：4位 8位 12位 16位 32位
输入、输出侧额定电压DC24V、AC220V

继电器类型： 电磁式继电器、固态式继电器
触点类型、容量： 10A,12A,16A

连接类型： *线圈输入 / 接线端子*
*现场侧 接线端子，M3螺钉，螺钉扭力5.0 lb-inch

电气寿命 20万次以上（AC负载），10万次以上（DC负载）
导线线径、剥线长度 0.2~2.5mm2（26~12AWG）、 6~8mm（可看具体情况）

安装方式 35mm，U型、E型导轨注：线圈公共端输入分为N型（公共端输入电源负极）和P型（公共端输入电源正极）

触点电流可选择： 10A或是12A 
触点保护电路可选择：快熔保护险、RC阻容吸收、二极管。