产品名: PMC400 特点 2.5轴类型运动控制器，可控制4轴(每轴带两个限位点，可单独配置为高速输入)伺服驱动如步进、交流伺服电机驱动器 基本型面板配置中文点阵液晶显示(192×64)，32键机械键盘 路高速编码器接口(其中1路可配置为2路计数器) RS232(RS485)通讯接口，上下载程序、参数、图片，支持MODBUS总线协议 CAN总线接口，扩展支持总线软件协议 具有密码保护功能 基本型面板IP65构造，防水、防油

PMC400是4轴(2.5轴)运动控制器，可实现2轴直线、圆弧插补，同时进行另2轴联动功能，系统可灵活扩展各种人机界面(HMI)与网络通讯接口，支持内部大容量固态存储器，可外接USB盘。此控制器既可作为网络上从设备、也可单独编程使用。具以下特点: 2.5轴类型运动控制器，可控制4轴(每轴带两个限位点，可单独配置为高速输入)伺服驱动如步进、交流伺服电机驱动器 基本型面板配置中文点阵液晶显示(192×64)，32键机械键盘 脉冲差分、单端OC输出 1路pWM输出 通用16个输入点、8个输出点(8路输出点每端口电流范围20mA-800mA(控制器内部供电，输出端口总负荷电流不大于800mA)) 3 路高速编码器接口(其中1路可配置为2路计数器) RS232(RS485)通讯接口，上下载程序、参数、图片，支持MODBUS总线协议 CAN总线接口，扩展支持总线软件协议 输出脉冲频率：50Hz－250KHz 座标范围：-1999999999～+1999999999，参数范围：-99999999～+99999999 基本型配置200KB以上用户数据和参数储存空间，部分参数储存空间具备掉电保护功能，256KB以上图片等显示信息储存空间 具有密码保护功能 基本型面板IP65构造，防水、防油 电气规格 输入电压 DC24V+-10% 输入电流 低于1.5A 耐电压 AC1000V-3MA 1分钟(信号与地) 小心！电源接线按本手册被板图示。 环境条件 操作温度 0~50℃ 保存温度 –10~60℃ 环境温度 20~85%(无凝露) 抗干扰 电压噪声： 1000Vp-p 环境空气 无腐蚀性气体 保护结构 面板IP65F ，整机 IP20 通讯和人机界面 液晶屏 192x96 点阵，背景黄绿色，字体黑色 RS232 1 RS232接口，通讯速率38400 Bps，8数据位，1停止位，无校验 *RS485 1 RS485接口，通讯速率38400 Bps，8数据位，1停止位，无校验 *CAN 1 CAN 接口，1Mbits/s 模式和1低速模式 说明：*仅PMC400衍生型号提供 对控制器的操作方式有两种： 1) 面板操作模式：通过“运动控制键”和“手动键”实现即时运动控制功能、运行运动控制指令和进行手动操作；液晶屏分2个显示区域：1为系统状态区，显示座标，联机态，2为用户定义区，通常显示座标和运动控制状态信息；通过“模式键”“数字键”“保留功能键”实现控制器维护，联机交换数据，用户指令编辑等操作。 显示屏自带背景灯，有按键操作，背景光打开，保持时间0－9秒(缺省5秒，0设置表示常 亮背景灯)。 2) MODBUS操作模式，打开PC “超级终端”(windows操作系统)软件，控制器通过RS232接口联机，上电、修改控制器“人机界面配置”为“MODBUS”联接，再次上电后控制器将通过RS232口暂时联结，无相应操作将自动进入MODBUS RTU控制模式(不进入面板操作模式)，控制器由网络协议进行控制，此时面板无显示，键盘不响应。 面板按键功能说明 按键 基本功能 [Stop] 运动控制指令执行时停止键，停止执行运动控制指令和正执行的指令 [Pause] *运动控制指令执行暂停键，此时执行中的运动将暂停，再次按下此键恢复 [Auto] 运动控制指令启动连续运行 [Manu] 运动控制手动运行键，单次按下运行1条指令，中途可按键[Auto]连续执行指令、但不能再回到[Manu]操作，除非按[Stop]后再进行 [X＋] 手动，X轴发正向脉冲 [X－] 手动，X轴发负向脉冲 [Y＋] 手动，Y轴发正向脉冲 [Y－] 手动，Y轴发负向脉冲 [Z＋] 手动，Z轴发正向脉冲 [Z－] 手动，Z轴发负向脉冲 [U＋] 手动，U轴发正向脉冲 [U－] 手动，U轴发负向脉冲 [Mode] 模式键，在运动控制指令停止执行时，按下[Mode]键，离开运动控制状态，可进行控制器维护，联机交换数据，用户指令编辑等操作 [←] 编辑键，光标向左移，(按一下[F1])向左删除(再按一下[F1]解除删除) [→] 编辑键，光标向右移，(按一下[F1])向右删除(再按一下[F1]解除删除) [↑] 编辑键，光标向上移或执行退出窗口 [↓] 编辑键，光标向下移或执行进入窗口 [F1] 特殊功能键，随应用定义，例如在编辑状态下作删除功能切换用 [F2] 特殊功能键，随应用定义 [F3] 特殊功能键，随应用定义. [0] 数字键0 [1] 数字键1 [2] 数字键2 [3] 数字键3 [4] 数字键4 [5] 数字键5 [6] 数字键6 [7] 数字键7 [8] 数字键8 [9] 数字键9 [－] 数字键，负号 [．]