海泰克触摸屏用USB下载程序设置方法

ADP软件内置驱动，你可以在插入USB驱动提示时指定路径为你的ADP软件的安装路径，USB驱动名为：USBDEV.INF。

前提：确保你的ADP软件版本为V3.1.07版本以后。

上载：进入屏的系统菜单，选择USB upload，让屏处于等待状态，然后通过你的软件进行上载。上载过程中，确保你的屏的DIP开关7为ON状态。在ADP软件的选项菜单中的传输设定中应设定为USB。

如果有什么不明白请联系唐工 ：18902433079  QQ：395429000